## Slide 1
TE3002B · MOBILE ROBOTS
Mini Challenge 1
Operación básica del PuzzleBot real
Kurt Cortés
A01385387 · Abril 2026

## Slide 2
SETUP · HARDWARE + COMMS
¿Qué estoy manejando?
PuzzleBot real
Robot diferencial, Jetson Nano 2GB con Ubuntu 20.04 y ROS 2 Humble.
Hackerboard (ESP32)
Microcontrolador de las ruedas. Firmware flasheado previamente.
micro-ROS Agent
Puente serial /dev/ttyUSB0 ↔ red ROS 2 del Jetson.
Host
(Jetson)
ROS 2 Humble
micro-ROS
Agent
serial @USB0
Hackerboard
ESP32 firmware
Motores L / R
diferencial
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
2 / 5

## Slide 3
ENFOQUE
¿Por qué publico directo a las ruedas?
En esta iteración del firmware, /cmd_vel no terminaba manejando el robot de forma fiable; los tópicos que sí responden son los setpoints por rueda.
DESCARTADO
/cmd_vel
Requiere que el firmware traduzca v, ω → ruedas. No terminó funcionando con la configuración actual.
USADO
/VelocitySetL · /VelocitySetR
std_msgs/Float32 directo a cada rueda. Control más crudo pero 100% reproducible.
Script bash con ros2 topic pub -1
ros2 topic pub -1 /VelocitySetL std_msgs/msg/Float32 "{data: 1.0}"
ros2 topic pub -1 /VelocitySetR std_msgs/msg/Float32 "{data: 1.0}"
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
3 / 5

## Slide 4
PRUEBAS EJECUTADAS
Cuatro movimientos base
Avance
Las dos ruedas al mismo signo positivo.
L +1.0
R +1.0
Retroceso
Las dos ruedas al mismo signo negativo.
L -1.0
R -1.0
Giro izq.
Signos opuestos: rueda derecha empuja.
L -1.0
R +1.0
Giro der.
Signos opuestos: rueda izquierda empuja.
L +1.0
R -1.0
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
4 / 5

## Slide 5
ENTREGABLES · MC 1
Lo que se comprobó
Comms estables: Jetson ↔ Hackerboard vía micro-ROS Agent
Avance recto con ambas ruedas en +1.0
Retroceso con ambas ruedas en -1.0
Giro izquierda y derecha con signos opuestos
Siguiente paso → Mini Challenge 2: controlador de lazo abierto robusto.