## Slide 1
TE3002B · MOBILE ROBOTS
Mini Challenge 2
Controlador de lazo abierto robusto
Cuadrado de 50 cm · Trayectoria por waypoints
Kurt Cortés
A01385387 · Abril 2026

## Slide 2
LO QUE PIDIÓ EL PROFESOR
Cinco requisitos no-negociables
1
Lazo abierto puro
Sin /pose, sin encoders, sin realimentación. Solo se manda información.
2
Robustez real
El robot debe tolerar perturbaciones, ruido y errores del modelo.
3
Auto-tuneable
El usuario fija velocidad o tiempo; el controlador deriva el resto.
4
No-linealidades
Considerar deadzone (velocidades bajas) y saturación (altas).
5
FSM recomendada
Estructura por estados: STOP / FORWARD / TURN / FINISH.
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
2 / 10

## Slide 3
ARQUITECTURA DEL NODO
Cómo se conecta todo
Intención
del usuario
v o T
Auto-tuner
deriva comandos
Path generator
lista de acciones
FSM + timer
ejecuta por tiempo
PuzzleBot
Float32 × 2
/VelocitySetL /VelocitySetR (std_msgs/msg/Float32)
Sin feedback
Cero subscribers a encoders, odom o pose.
Separación clara
Plan se calcula una vez; FSM sólo ejecuta.
Todo parametrizable
k_lin, k_ang, velocidades y tiempos editables.
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
3 / 10

## Slide 4
NO-LINEALIDADES DEL ACTUADOR
Dónde puedo comandar el motor
DEADZONE
ZONA LINEAL · aquí operamos
0
0.30
3.00
|cmd|
Magnitud de comando de rueda (Float32 a /VelocitySetL · /VelocitySetR)
Deadzone |cmd| < 0.30
Por debajo de este umbral el par del motor no vence la fricción estática: el mensaje llega pero la rueda no gira. El nodo rechaza la petición.
Saturación |cmd| > 3.00
Arriba de este límite el motor ya no incrementa velocidad real. El nodo rechaza la petición en vez de seguir subiendo el comando.
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
4 / 10

## Slide 5
ROBUSTEZ
Mi definición + lo que implementé
Definición
Un controlador robusto se comporta aceptablemente aunque el modelo no sea perfecto y existan perturbaciones (fricción variable, slip, piso irregular, ruido de batería).
1
Operar lejos de extremos
Comandos centrados en la zona lineal; no rozamos deadzone ni saturación.
2
Pausas entre segmentos
0.5 s de reposo dejan que la inercia se disipe antes del siguiente movimiento.
3
Pre-validación
Antes de moverse, el nodo rechaza peticiones no alcanzables.
4
Parada de seguridad
Al salir (Ctrl+C, fin de plan) se publica 0.0 varias veces para garantizar stop.
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
5 / 10

## Slide 6
MÁQUINA DE ESTADOS
La FSM que ejecuta el plan
IDLE
STRAIGHT
PAUSE
TURN
PAUSE
DONE
lado siguiente
Transiciones sólo por temporización (sin feedback):
t ≥ 1s en IDLE · t ≥ t_side en STRAIGHT · t ≥ t_turn en TURN
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
6 / 10

## Slide 7
AUTO-TUNING
De la intención al comando
v = k_lin × cmd
Relación lineal velocidad real ↔ comando de rueda.
ω = k_ang × cmd_turn
Relación velocidad angular ↔ comando de giro.
t_turn_90° = (π/2) ÷ ω
Tiempo para girar 90° con el comando de giro elegido.
El usuario elige UNO. El controlador calcula el resto:
mode=speed
→ calcula t_side = side / v
mode=time
→ calcula v = side / t_side
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
7 / 10

## Slide 8
CALIBRACIÓN EMPÍRICA
k_lin y k_ang del PuzzleBot real
Procedimiento
1. Prueba lineal: cmd = 1.0 durante 5 s, mido distancia con cinta.
2. Prueba angular: L=-1, R=+1 intentando un giro de 90°, mido tiempo.
3. Divido entre el tiempo y obtengo las constantes del modelo.
K_LIN
0.074
m / s
avance real con cmd = 1.0 en ambas ruedas
K_ANG
0.561
rad / s
giro real con L=-1, R=+1 (apuntando a 90°)
Ajuste fino para waypoints
La velocidad de avance se bajó a 0.050 m/s para dar más tiempo a distancias cortas.
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
8 / 10

## Slide 9
PRUEBA 1 · CUADRADO 50 CM
Perímetro cerrado en lazo abierto
50 cm
50 cm
S
Plan auto-calculado (mode=speed, v=0.050 m/s)
Lado del cuadrado
0.500 m
Velocidad lineal
0.050 m/s
straight_cmd (rueda)
0.676
Tiempo por lado
10.00 s
Tiempo giro 90°
2.80 s
Pausa entre segs
0.50 s
Duración total est.
~ 57 s
Cierra el cuadrado y termina apuntando hacia la orientación inicial.
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
9 / 10

## Slide 10
PRUEBA 2 · WAYPOINTS
Inicio → 3 waypoints → final
0.0 m
0.5 m
1.0 m
S
1
2
3
F
Waypoints (x, y) en metros
S inicio
(0.00, 0.00)
W₁ waypoint 1
(0.45, 0.15)
W₂ waypoint 2
(0.80, 0.40)
W₃ waypoint 3
(1.10, 0.10)
F final
(0.80, 0.00)
Para cada segmento el path generator:
Δθ = atan2(Δy, Δx) − heading
d = √(Δx² + Δy²)
→ t_turn, t_fwd · wrap a (-π, π]
Kurt Cortés · A01385387 · TE3002B
10 / 10