## Slide 1
MINI CHALLENGE 3
Control PID en lazo cerrado
para navegacion del PuzzleBot
Equipo 1 - REPO
Tecnologico de Monterrey
Robotica Movil - TE3002B
Manchester Robotics

## Slide 2
Objetivos del reto
PARTE 1
Trazado cuadrado de 2 m
Implementar un controlador PID en lazo cerrado.
Recorrer el perimetro de un cuadrado de 2 m por lado.
Pose inicial fijada en (0, 0, 0).
Documentar la sintonizacion del controlador.
Identificar las perturbaciones compensadas.
Justificar criterios de robustez.
PARTE 2
Trayectoria con waypoints
Crear un nodo Path Generator independiente.
Visitar al menos 3 waypoints distintos del inicial.
Validar que cada waypoint sea alcanzable.
Mensaje custom basado en geometry_msgs/Pose.
Publicar el siguiente goal solo al confirmar el actual.
Mantener los criterios de robustez.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
2

## Slide 3
Arquitectura del sistema
Cinco nodos ROS 2 que cierran el lazo de control:
Path
Generator
Controller
(PID + FSM)
Bridge
cmd_vel -> ruedas
Firmware
PuzzleBot
Odometry
(integra encoders)
/goals
/cmd_vel
Float32 L,R
EncL/R
/robot_pose (lazo cerrado)
Path Generator: carga y valida los waypoints, los publica uno a uno.
Controller: compara pose contra goal, calcula (v, w) con PID.
Bridge: traduce Twist a setpoints Float32 por rueda (firmware actual no responde a /cmd_vel).
Odometry: integra velocidades de encoder a pose 2D y la realimenta al controller.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
3

## Slide 4
Mensaje custom: Goal.msg
Requisito explicito del enunciado: el topico /goals debe usar un mensaje custom basado en geometry_msgs/Pose.
# msg/Goal.msg
std_msgs/Header header
geometry_msgs/Pose pose
uint32 id
bool is_last
Pose
Reusa Pose de geometry_msgs (cumple el requisito del MC). Solo se usa la posicion (x, y); la orientacion se calcula con atan2.
id
Identificador unico del waypoint. El Controller lo devuelve al Path Generator al alcanzar el goal.
is_last
Bandera para que el Path Generator sepa cuando ha terminado la trayectoria.
Se compilo con ament_cmake + rosidl_generate_interfaces para que el mensaje quede disponible en runtime.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
4

## Slide 5
Path Generator: validacion de alcanzabilidad
Antes de publicar cualquier goal, se valida cada waypoint contra tres criterios:
1. Geometrico
El punto cae dentro del bounding box del workspace declarado en el YAML.
2. Cinematico
Para un robot diferencial todo (x, y) en el plano es alcanzable; este criterio siempre pasa.
3. Dinamico
El tiempo estimado a v_max no excede el timeout configurado para el goal.
Salida real durante la validacion:
[path_generator] --- Validacion de alcanzabilidad ---
[path_generator] OK wp0 (+2.00, +0.00) -> ok
[path_generator] OK wp1 (+2.00, +2.00) -> ok
[path_generator] OK wp2 (+0.00, +2.00) -> ok
[path_generator] OK wp3 (+0.00, +0.00) -> ok
[path_generator] --- Todos los waypoints alcanzables ---
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
5

## Slide 6
Controlador PID: dos modos implementados
Se implementaron y compararon dos estrategias de control de pose seleccionables por parametro.
MODO SECUENCIAL
FSM con estados aislados
ROTATE_TO_GOAL -> MOVE_TO_GOAL -> HOLD
Primero gira en el lugar hasta alinearse al goal.
Luego avanza recto con correccion angular suave.
Dos PIDs aislados: uno angular, uno lineal.
Mas preciso al llegar al waypoint.
Movimiento mas marcado, tipo cuadrado.
MODO SIMULTANEO
Unicycle con escalamiento
v = cos(ang_error) * PID_lin(dist)
v y w se calculan al mismo tiempo.
Cuando el angulo esta mal, la v se reduce.
Movimiento fluido, traza arcos en lugar de aristas.
Mejor tiempo total y suavidad.
Ligeramente menos preciso en la llegada al goal.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
6

## Slide 7
Metodologia de sintonizacion
Se siguio una sintonizacion empirica e incremental directamente sobre el robot fisico:
1
P puro angular
Se subio kp_ang con goals que requirieran solo rotacion, hasta detectar overshoot leve. Se redujo al 60% del valor critico.
2
P puro lineal
Con el angular ya estable, se sintonizo kp_lin con un goal recto. Mismo procedimiento: subir hasta oscilar, bajar al 60%.
3
Termino integral
Se anadio Ki = kp/15 para eliminar el error residual estacionario causado por friccion estatica y deadzone del motor.
4
Termino derivativo
El componente D se evito intencionalmente por ser muy sensible al ruido del encoder. Se prefirio reducir slew rate.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
7

## Slide 8
Perturbaciones y criterios de robustez
Perturbaciones que se compensan
Deadzone del motor: el integral acumula hasta superarla.
Friccion variable y slip: el termino I empuja mas comando si el robot se pega.
Ruido del encoder: filtro EMA en la derivada y QoS BEST_EFFORT.
Asimetria entre motores: el P angular detecta y corrige la desviacion.
Saturacion del actuador: se aplica clamping y anti-windup en el integral.
Picos de corriente: limitacion de la tasa de cambio (slew rate).
Criterios de robustez
Anti-windup: clamping del integral a +/- integral_max.
Derivada filtrada (EMA): atenua picos de ruido sin perder tendencia.
Saturacion consciente: v_max y omega_max acotan la salida del PID.
Slew rate limiting: limita |dv/dt| y |dw/dt| (anti picos de corriente).
Approach zone: v se reduce al acercarse al goal (anti overshoot).
Pre-validacion: el path generator rechaza waypoints inalcanzables.
Parada de emergencia: 10 Twist en cero al cerrar el nodo.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
8

## Slide 9
Problema 1: encoders sin datos (QoS mismatch)
Sintoma observado
El robot avanzaba pero la odometria nunca se actualizaba; la pose quedaba clavada en (0, 0, 0). Solo recorria el primer tramo y se quedaba intentando seguir avanzando.
[odometry_node] [WARN] New publisher discovered on topic '/VelocityEncL',
offering incompatible QoS. No messages will be received.
Last incompatible policy: RELIABILITY
Solucion aplicada
El firmware micro-ROS publica los encoders con QoS BEST_EFFORT, pero rclpy se suscribe por default como RELIABLE. Se cambio la subscripcion a qos_profile_sensor_data.
from rclpy.qos import qos_profile_sensor_data
self.create_subscription(Float32, '/VelocityEncL', self._cb_wl,
qos_profile_sensor_data) # BEST_EFFORT
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
9

## Slide 10
Problemas 2 y 3: resets y overshoot
Resets de la Hackerboard
Cambios bruscos en el comando generaban picos de corriente que excedian la capacidad del regulador, reseteando la electronica.
Solucion: SLEW RATE LIMITING
Overshoot de ~28 cm
Por la latencia del lazo y por subestimacion del encoder, el robot se pasaba del waypoint antes de detectar que llegaba.
Solucion: APPROACH ZONE + encoder_scale
# slew rate aplicado dentro de _publish_cmd:
max_dv = self.v_slew * dt # 0.18 m/s^2 -> rampa suave
max_dw = self.w_slew * dt # 0.8 rad/s^2
v = clip(v_sat, last_v - max_dv, last_v + max_dv)
w = clip(w_sat, last_w - max_dw, last_w + max_dw)
# approach zone en _apply_approach_slowdown:
if dist < approach_zone: # 0.25 m
scale = max(min_scale, dist / approach_zone)
v_cap = v_max * scale
v_cmd = sign * min(|v_cmd|, v_cap)
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
10

## Slide 11
Calibracion fina y valores finales
Tras el primer run, los valores se ajustaron empiricamente para corregir overshoot y prevenir resets.
Parametro | Inicial | Final | Razon del ajuste
v_max | 0.08 | 0.20 | Movimiento mas agil tras estabilizar el lazo
omega_max | 0.6 | 0.45 | Reducir picos de corriente en giros
v_slew_rate | 0.15 | 0.18 | Rampa ligeramente mas rapida sin resets
w_slew_rate | 1.2 | 0.8 | Suavizar arranques angulares (criticos)
approach_zone | 0.30 | 0.25 | Zona de frenado ajustada al overshoot real
min_scale | 0.25 | 0.20 | Velocidad final mas baja al llegar
hold_time | 0.3 s | 0.0 s | Llegada inmediata, evita correcciones tardias
encoder_scale | 1.0 | 1.1 | Compensa subestimacion del 10% en odometria
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
11

## Slide 12
Parte 1: cuadrado de 2 m
2.0 m
Lado del cuadrado
0.20 m/s
Velocidad lineal max
5 cm
Tolerancia de pos.
4 / 4
Goals validados
Comportamiento observado:
El robot completo el perimetro completo en los dos modos de control.
Tras la calibracion, el error final por waypoint quedo dentro de la tolerancia (5 cm).
No se presentaron resets de la Hackerboard durante los recorridos finales.
Se observa que cada vez que se anuncia un goal alcanzado se publica el siguiente, conservando una pausa breve para que el robot se asiente.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
12

## Slide 13
Parte 2: waypoints + comparativa de modos
Trayectoria con 4 waypoints
wp1: (0.80, 0.30)
wp2: (1.50, 1.00)
wp3: (0.50, 1.50)
wp4: (0.00, 0.00) - regreso al origen
Comparativa entre modos
Secuencial: mas acertado en la posicion final del waypoint.
Simultaneo: movimiento visiblemente mas fluido.
Ambos: completaron la trayectoria sin intervencion.
Caso de robustez observado en vivo
Durante una de las pruebas, una rueda se atoro momentaneamente. La rueda libre giro al robot fuera de la trayectoria. Sin embargo, el encoder de la rueda atorada nunca registro el avance esperado, por lo que el lazo cerrado seguia detectando un error de posicion. Al desatorar el robot, el sistema retomo el avance restante y se reposiciono en la trayectoria correcta sin necesidad de reiniciar la rutina.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3 - PuzzleBot
13

## Slide 14
CONCLUSIONES
Que se aprendio de cerrar el lazo en hardware real
El PID por si solo no es suficiente. La calidad del control depende tanto de las ganancias como de las limitaciones fisicas del actuador (slew rate, deadzone, picos de corriente).
La robustez se construye en capas. Anti-windup, filtro derivativo, slew rate y approach zone trabajan juntos para absorber perturbaciones que ningun PID idealizado contempla.
La calibracion empirica es indispensable. El factor encoder_scale = 1.1 corrigio una subestimacion del 10% en la odometria que ningun valor teorico hubiera detectado.
El lazo cerrado se autocorrige. Ante una rueda atorada, el sistema retomo la trayectoria al desbloquearse sin reiniciar nada: la prueba mas tangible del valor del feedback.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 3