## Slide 1
MINI CHALLENGE 4
Navegacion con percepcion
de semaforo en el PuzzleBot
Equipo 1 - REPO
Tecnologico de Monterrey
Robotica Movil - TE3002B
Manchester Robotics

## Slide 2
Objetivos del reto
El reto suma percepcion visual al sistema de navegacion ya validado en el reto anterior.
Trayectoria de 6 waypoints
Recorrer en lazo cerrado una trayectoria con al menos seis waypoints, incluyendo el punto inicial y el final.
Deteccion del semaforo
Detectar los colores verde, amarillo y rojo, y ejecutar la accion de control correspondiente a cada uno.
Banco de pruebas
Contrastar el comportamiento esperado contra el logrado, identificando robustez y optimalidad.
Compensacion de perturbaciones
Identificar y demostrar la compensacion implementada para no-linealidades y perturbaciones.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
2

## Slide 3
Arquitectura del sistema
Al sistema de navegacion del reto anterior se anade una rama de percepcion (en azul claro):
Camara
/video_source/raw
traffic_light
_detector
path
generator
controller
(PID+FSM+sem)
cmd_vel
bridge
firmware
PuzzleBot
/semaphore_state
odometry_node
/robot_pose (realimentacion de pose)
Nuevo en este reto: el nodo traffic_light_detector procesa la imagen de la camara y publica el estado del semaforo. El controller lo recibe y ajusta su comportamiento sin alterar la logica de control de bajo nivel.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
3

## Slide 4
Deteccion del semaforo: como funciona
Cada imagen de la camara pasa por una cadena de procesamiento que termina en un color decidido.
1
Conversion a HSV
La imagen se pasa de RGB a HSV, un espacio donde el color es mas estable ante cambios de iluminacion.
2
Filtro por rango de color
Se aislan los pixeles de cada color con rangos calibrados. El rojo usa dos rangos por su naturaleza ciclica.
3
Limpieza de ruido
Operaciones morfologicas eliminan los puntos sueltos y rellenan huecos en las regiones detectadas.
4
Filtro por forma circular
Solo se aceptan regiones suficientemente redondas y compactas, descartando objetos del fondo.
5
Decision del color
Gana el circulo valido de mayor area. Se publica el estado del semaforo con su nivel de confianza.
# nucleo del pipeline
hsv = cv2.cvtColor(img, BGR2HSV)
mask = cv2.inRange(hsv, lower, upper)
mask = morphology(mask) # open+close
cnts = cv2.findContours(mask)
for c in cnts:
area = contourArea(c)
circ = 4*pi*area/perim**2
if area > MIN and circ > 0.65:
candidato valido
Por que circulos: exigir forma redonda evita falsos positivos de objetos rojos o verdes del fondo que no son el semaforo.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
4

## Slide 5
Logica de respuesta al semaforo
ROJO
Alto total inmediato
El robot se detiene y queda 'enganchado'. Permanece detenido aunque el rojo desaparezca o deje de detectarse.
AMARILLO
Avance reducido
La velocidad lineal baja al 40%. El control de direccion sigue activo para no perder la trayectoria.
VERDE
Avance normal
El robot sigue su trayectoria a velocidad completa. Solo el verde sostenido libera el enganche del rojo.
El enganche del rojo y su asimetria
El comportamiento se diseno asimetrico a proposito: basta una sola lectura de rojo para detener el robot (rapidez ante el peligro), pero se exigen varias lecturas seguidas de verde para volver a avanzar (cautela al reanudar). Ademas, si la camara pierde de vista el semaforo mientras el robot esta detenido, el sistema mantiene el alto: nunca avanza 'por defecto'. Esto cumple la regla del reto de permanecer detenido hasta ver verde.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
5

## Slide 6
Integracion entre vision y control
El estado del semaforo no reescribe el controlador: actua como una capa final que modula su salida.
PID + FSM
calcula v, w
hacia el waypoint
Approach zone
reduce v cerca
del objetivo
Semaforo
aplica RED / YELLOW
/ GREEN
Slew rate
limita cambios
bruscos
/cmd_vel
comando final
publicado
La etapa de semaforo se inserta despues del PID y antes del slew rate:
# dentro del loop de control, justo antes de publicar:
v_cmd, w_cmd = pid_y_fsm() # lo que el control quiere
v_cmd = approach_slowdown(v_cmd) # frena cerca del waypoint
if estado == RED: v_cmd, w_cmd = 0.0, 0.0 # alto total
elif estado == YELLOW: v_cmd = v_cmd * 0.4 # avance lento
publish_cmd(v_cmd, w_cmd) # slew rate -> rampa suave
Ventaja de este diseno: la PID, la maquina de estados y la odometria siguen operando exactamente igual que en el reto anterior. La vision solo cambia que tanto de ese comando llega a las ruedas.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
6

## Slide 7
Trayectoria de 6 waypoints
wp0 / wp5
wp1
wp2
wp3
wp4
semaforo
Diseno del recorrido
Espacio de 2 x 2 metros, recorrido en forma de rectangulo perimetral.
Seis waypoints en total, contando el inicial y el final (que coinciden en el origen).
Un waypoint intermedio en el primer tramo deja espacio para colocar el semaforo sin perder de vista al robot.
El path generator valida que cada waypoint sea alcanzable antes de comenzar y publica el siguiente solo cuando el actual se confirma.
Distancia total recorrida: aproximadamente 8 metros.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
7

## Slide 8
Compensacion de no-linealidades y perturbaciones
Zona muerta del motor
no-linealidad
Por debajo de cierto comando el motor no responde. El termino integral del PID acumula hasta superar ese umbral.
Picos de corriente
perturbacion
Cambios bruscos de comando reiniciaban la electronica. La limitacion de tasa de cambio genera rampas suaves.
Ruido del sensor
perturbacion
Las lecturas de los encoders tienen ruido. Se filtra el termino derivativo y se usa la configuracion de QoS adecuada.
Error de odometria
no-linealidad
La estimacion de posicion subestimaba la distancia real. Se calibro un factor de escala para corregirla.
Sobrepaso del objetivo
perturbacion
El robot se pasaba del waypoint. La zona de aproximacion reduce la velocidad de forma progresiva al acercarse.
Ruido visual de fondo
no-linealidad
Objetos de colores en la escena. El filtro de forma circular descarta lo que no es un circulo compacto.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
8

## Slide 9
Banco de pruebas: esperado vs logrado
Prueba | Comportamiento esperado | Comportamiento logrado
Trayectoria de 6 waypoints | Recorrer los 6 puntos y cerrar en el origen | Recorrido completado; error final dentro de la tolerancia de 5 cm
Deteccion de ROJO | Detenerse de inmediato al ver el circulo rojo | Alto total; el robot se mantuvo detenido aunque se retirara el rojo
Deteccion de AMARILLO | Continuar el avance pero a menor velocidad | Velocidad lineal reducida al 40%, sin perder el seguimiento de ruta
Deteccion de VERDE | Reanudar o continuar a velocidad normal | Avance normal; el enganche del rojo se libero tras verde sostenido
Semaforo no hardcodeado | La accion depende de lo que ve, no de la posicion | Al retirar el semaforo, el robot recorrio la ruta sin detenerse
La prueba del semaforo retirado es la evidencia de que el sistema realmente percibe y no sigue una secuencia programada.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
9

## Slide 10
Resultados y metricas
El registro de cada corrida se guarda en un archivo de datos y se procesa para generar las graficas del reporte.
Trayectoria recorrida
El camino real del robot, con cada punto coloreado segun el estado del semaforo en ese instante.
Error de posicion vs tiempo
Que tan lejos esta del objetivo en cada momento; las zonas sombreadas marcan cuando estuvo detenido por el rojo.
Comando de velocidad
Compara lo que el controlador pidio contra lo que de verdad se publico: ahi se ve el efecto del semaforo.
Linea de tiempo del semaforo
Muestra la secuencia de estados detectados y cuanto duro activo el enganche del rojo.
Metricas que se reportan
Tiempo total del recorrido · tiempo efectivo en movimiento · tiempo detenido por el rojo · error medio y maximo de posicion · error angular medio · suavidad del control · error final por cada waypoint
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4 - PuzzleBot
10

## Slide 11
CONCLUSIONES
Que se aprendio al sumar percepcion al control
La percepcion se integra mejor como una capa, no como un reemplazo. El sistema de navegacion validado en el reto anterior no se modifico: la vision solo se anadio como una etapa que modula la salida del control.
El diseno asimetrico aporta seguridad. Ser rapido para detenerse y cauto para reanudar, ademas de mantener el alto cuando se pierde de vista el semaforo, hace que el comportamiento sea predecible y seguro.
El filtro de forma da robustez a la vision. Exigir que la deteccion sea un circulo compacto, y no solo un color, reduce de manera notable los falsos positivos del fondo.
Medir es lo que permite afirmar. Las graficas de error, comando y linea de tiempo del semaforo convierten 'el robot funciona bien' en una afirmacion respaldada con datos.
Equipo 1 - REPO | Mini Challenge 4